定远县禽类蛋白产品一体化产业园污水处理厂工程

（近期工程）一阶段项目EPCO总承包

排污口及尾水排放管网专业分包

询价函

|  | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 |
| --- | --- |
|  | 工程设计证书等级：甲级 编号：A143000768 工程咨询资格证书等级：甲级 编号：工咨甲22220070010 建筑业企业资质证书：市政公用工程施工总承包壹级 编号：D143057124 |
| CHINA MACHINERY INTERNATIONAL ENGINEERING DESIGN & RESEARCH INSTITUTE Co.,Ltd. |

二O二三年十一月

请按以下要求提供报价及说明：

1、项目地址：定远县桑涧镇以南，原大庙村址

2、报价人条件：具有建筑劳务、管道施工资质，应有丰富的施工经验，有高素质服务团队。

3、询价范围：厂区至排污口的DN500管道工程，含管网段的附属构钢筋混凝土井、管网的土方开挖、砂回填、土回填、闭水试验等。

4、工期：30日历天

5、付款方式：

预付款：本分包工程无预付款；

进度款：承包人根据分包人完成的工程量按承包人收到业主进度款后，根据业主支付金额比例进行支付。

结算款：整体工程竣工验收且环保验收合格，承包人收到业主结算款后，付至本分包合同已完工程量价款的80%；

尾款：整体工程经竣工结算审计后，承包人收到业主结算款后，付至本分包合同已完工程量价款的100%。

每一次付款须分包人提供该次付款金额等额增值税专用发票，否则将不予支付工程款。

6、报价截止时间： 2023年11月27日 9点前。

7、报价文件提交：密封加盖公章至定远县禽类蛋白产品一体化产业园污水处理厂工程项目部.联系人及联系电话：李孝伟 15116418165

8、报价要求：按清单报价，并加盖公章。

9、报价书：附件一

询价人： 定远县禽类蛋白产品一体化产业园污水处理厂工程询价小组

2023 年     月     日

附件1：定远县禽类蛋白产品一体化产业园污水处理厂-排污口及尾水排放管网工程量清单

| 定远县禽类蛋白产品一体化产业园污水处理厂-排污口及尾水排放管网工程量清单 |  |
| --- | --- |
| 序 号 | 项目名称 | 工程量 | 价格（元） | 结算计算规则 | 施工工艺及材料说明 | 备注 |
|  |  | 单位 | 数量 | 综合单价 | 总价 |  |  |  |
| 1 | 八字排水口 | 座 | 1 |  |  | 按实际数量进行结算 | 参06Ms201-9,页16，配套焊接格网 |  |
| 2 | D500球墨铸铁管铺设 | m | 522.50 |  |  | 按管网实际敷设长度结算 | 1、名称：球墨铸铁管 DN500,K9；压力等级1.0MPa. 2、接口：承插T型接口. 4、敷管、胶圈安装、含弯头、管道清理、水压试验合格； 5、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 |  |
| 2 | 混凝土阀门井 | 座 | 8.00 |  |  | 按实际数量进行结算 | 钢筋砼阀门井: 1、具体见图集07MS101-2-66页 2、1300*1300 3、井盖、井圈材质及规格：Φ800重型球墨铸铁井盖D400 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 |  |
| 4 | 管道垫层 | m3 | 183.92 |  |  | 按实际体积进行结算 | 1、垫层材质及厚度：中粗砂20cm厚 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 |  |
| 5 | 土方坑槽开挖 | m3 | 7439.76 |  |  | 按实际体积进行结算 | 1、土壤类别：一般土方，机械开挖，人工辅助； 2、挖土深度：根据管道埋深确定; 3、含人工清底，排水处理。 |  |
| 6 | 土方回填 | m3 | 6993.33 |  |  | 按实际体积进行结算 | 详见施工大样图 1、密实度要求：管道两侧大于等于95% 2、填方材料要求：符合要求的原土（不得回填淤泥、有机物和冻土，回填土中不得含有石块、砖及其他带有棱角的杂硬物体）回填密实，压实后每层厚度100-200mm |  |
| 7 | 水泥混凝土路面拆除 | m2 | 112.85 |  |  | 按实际面积进行结算 | 1、拆除道路 2、材质：拆除20cm砼,15cm天然砂砾垫层。 3、砼渣外运，运距自行考虑. |  |
| 8 | 水泥混凝土恢复 | m2 | 112.85 |  |  | 按实际面积进行结算 | 1、路基整形； 2、材质：20cm砼,含模板； 3、15cm天然砂砾垫层。 |  |
| 合计 | 此总价包含管理费、利润、税金（税率9%）等所有费用 |  |  |  | 需注明税点 |
| 1、以上工程量均为预算图纸工程量，包工包料； |  |
| 2、所有做法按照项目部要求及施工图纸进行施工：单价中应包含施工机械费用、垂直运输费、安全文明施工费，垃圾清理费，成品保护费，材料二次转运费。 |  |
| 3、以上施工内容，甲方有权根据最终版图纸进行增减，乙方必须无条件接收，并不得以此为由要求调整单价、甩项施工内容及索赔。在支付进度款时，乙方提供满足甲方要求的发票。所有报价含税。 |  |

报  价  书

中机国际工程设计研究院有限责任公司:

我公司在研究了定远县禽类蛋白产品一体化产业园污水处理厂-排污口及尾水排放管网工程询价函中的所有文件后，报价如下：

| 序 号 | 项目名称 | 工程量 | 价格（元） | 结算计算规则 | 施工工艺及材料说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数量 | 综合单价 | 总价 |  |  |  |
| 1 | 八字排水口 | 座 | 1 |  |  | 按实际数量进行结算 | 参06Ms201-9,页16，配套焊接格网 |  |
| 2 | D500球墨铸铁管铺设 | m | 522.50 |  |  | 按管网实际敷设长度结算 | 1、名称：球墨铸铁管 DN500,K9；压力等级1.0MPa. 2、接口：承插T型接口. 4、敷管、胶圈安装、含弯头、管道清理、水压试验合格； 5、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 |  |
| 2 | 混凝土阀门井 | 座 | 8.00 |  |  | 按实际数量进行结算 | 钢筋砼阀门井: 1、具体见图集07MS101-2-66页 2、1300*1300 3、井盖、井圈材质及规格：Φ800重型球墨铸铁井盖D400 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 |  |
| 4 | 管道垫层 | m3 | 183.92 |  |  | 按实际体积进行结算 | 1、垫层材质及厚度：中粗砂20cm厚 2、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 |  |
| 5 | 土方坑槽开挖 | m3 | 7439.76 |  |  | 按实际体积进行结算 | 1、土壤类别：一般土方，机械开挖，人工辅助； 2、挖土深度：根据管道埋深确定; 3、含人工清底，排水处理。 |  |
| 6 | 土方回填 | m3 | 6993.33 |  |  | 按实际体积进行结算 | 详见施工大样图 1、密实度要求：管道两侧大于等于95% 2、填方材料要求：符合要求的原土（不得回填淤泥、有机物和冻土，回填土中不得含有石块、砖及其他带有棱角的杂硬物体）回填密实，压实后每层厚度100-200mm |  |
| 7 | 水泥混凝土路面拆除 | m2 | 112.85 |  |  | 按实际面积进行结算 | 1、拆除道路 2、材质：拆除20cm砼,15cm天然砂砾垫层。 3、砼渣外运，运距自行考虑. |  |
| 8 | 水泥混凝土恢复 | m2 | 112.85 |  |  | 按实际面积进行结算 | 1、路基整形； 2、材质：20cm砼,含模板； 3、15cm天然砂砾垫层。 |  |
| 合计 | 此总价包含管理费、利润、税金（税率 9 %）等所有费用 |  |  |  | 需注明税点 |
| 1、以上工程量均为预算图纸工程量，包工包料； |  |
| 2、所有做法按照项目部要求及施工图纸进行施工：单价中应包含施工机械费用、垂直运输费、安全文明施工费，垃圾清理费，成品保护费，材料二次转运费。 |  |
| 3、以上施工内容，甲方有权根据最终版图纸进行增减，乙方必须无条件接收，并不得以此为由要求调整单价、甩项施工内容及索赔。在支付进度款时，乙方提供满足甲方要求的发票。所有报价含税。 |  |

我公司承诺：在施工过程中将遵守并严格执行贵公司各项管理规章制度，为实施本工程而必须缴纳的相关费用（如果有）已包含在上述报价内。本报价函的报价有效期为报价之日起30天内。

单位：                       （盖章）

联系人及电话：

日 期：